Cernit-massa

Cernitistä voit muotoilla sekä yksinkertaisia että taiteellisesti vaativia esineitä. Cernit tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden olla luova. Kaikki mallit alkavat aina perusmuodosta eli pallosta, lieriöstä, nauhoista, kartioista ja levyistä.

Ennen varsinaisen muotoilutyön aloittamista mietitään, mikä on esineen perusmuoto. Esimerkiksi ruusunlehti on litteäksi painettu pallo, jonka reunoista muodostetaan lehden ääriviivat, ja johon lehtisuonet kaiverretaan veitsen selkäpuolella. Muovailijan työkalut ovat yksinkertaisia: veitset, hammastikut…..

Seuraavat säännöt helpottavat Cernitillä työskentelyä: Käsien ja työskentelyalustan tulee olla täysin puhtaat. Materiaali reagoi voimakkaasti eri lämpötiloihin: lämpö tekee sen notkeaksi ja kylmyys jähmeäksi.

Kun Cernitiä on ensin kunnolla käsitelty (vaivattu ja venytelty), ja se on käsittelyssä lämmennyt, sitä on helppo muotoilla: kaulia siitä ohuita muotoja tai painaa siihen kuvioita. Kylmällä vedellä poistetaan sormenjäljet sekä irrotetaan Cernit muista materiaaleista. Jos Cernit käsiteltäessä muuttuu liian notkeaksi, laitetaan se hetkeksi jääkaappiin jähmettymään. Cernit ei kuivu ilman vaikutuksesta, mutta se olisi kuitenkin hyvä säilyttää viileässä.

Kovettaminen
Cernit-massasta muovaillut esineet kovetetaan sähköuunissa leivinpaperilla päällystetyn pellin päällä paistaen. Uunin lämpötilaksi riittää 100-130 astetta ja paistoajaksi 5-30 minuuttia esineen paksuudesta riippuen. Kiertoilmauunissa esineet kovettuvat 100 asteessa. Jotta vältyttäisiin ylikuumentamiselta, olisi suositeltavaa tehdä ensin koe pienellä palalla Cernit-muovailuvahaa.

Muistettava Cernit-massaa käsiteltäessä
Ohjeet on luettava tarkkaan ennen työskentelyn aloittamista. Massaa ei saa ylikuumentaa, sillä siitä saattaa tällöin erittyä terveydelle haitallisia höyryjä. Paistamisen aikana on huolehdittava työskentelytilan riittävästä tuuletuksesta ja lämpötilaa on seurattava. Cernit-massaa ei saa paistaa mikroaaltouunissa.

Cernit on harrastuskäyttöön tarkoitettu tuote, eikä sitä ole tarkoitettu lasten leikkikaluksi. Lapset voivat käsitellä massaa aikuisten valvonnassa. Cernit-massaa ei saa nuolla eikä nielaista. Kädet ja työkalut on puhdistettava huolellisesti työskentelyn jälkeen.

Cernit-massa

Cernitistä voit muotoilla sekä yksinkertaisia että taiteellisesti vaativia esineitä. Cernit tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden olla luova. Kaikki mallit alkavat aina perusmuodosta eli pallosta, lieriöstä, nauhoista, kartioista ja levyistä.

Ennen varsinaisen muotoilutyön aloittamista mietitään, mikä on esineen perusmuoto. Esimerkiksi ruusunlehti on litteäksi painettu pallo, jonka reunoista muodostetaan lehden ääriviivat, ja johon lehtisuonet kaiverretaan veitsen selkäpuolella. Muovailijan työkalut ovat yksinkertaisia: veitset, hammastikut…..

Seuraavat säännöt helpottavat Cernitillä työskentelyä: Käsien ja työskentelyalustan tulee olla täysin puhtaat. Materiaali reagoi voimakkaasti eri lämpötiloihin: lämpö tekee sen notkeaksi ja kylmyys jähmeäksi.

Kun Cernittiä on ensin kunnolla käsitelty (vaivattu ja venytelty), ja se on käsittelyssä lämmennyt, sitä on helppo muotoilla: kaulia siitä ohuita muotoja tai painaa siihen kuvioita. Kylmällä vedellä poistetaan sormenjäljet sekä irrotetaan Cernit muista materiaaleista. Jos Cernit käsiteltäessä muuttuu liian notkeaksi, laitetaan se hetkeksi jääkaappiin jähmettymään. Cernit ei kuivu ilman vaikutuksesta, mutta se olisi kuitenkin hyvä säilyttää viileässä.

Kovettaminen
Cernit-massasta muovaillut esineet kovetetaan sähköuunissa leivinpaperilla päällystetyn pellin päällä paistaen. Uunin lämpötilaksi riittää 100-130 astetta ja paistoajaksi 5-30 minuuttia esineen paksuudesta riippuen. Kiertoilmauunissa esineet kovettuvat 100 asteessa. Jotta vältyttäisiin ylikuumentamiselta, olisi suositeltavaa tehdä ensin koe pienellä palalla Cernit-muovailuvahaa.

Muistettava Cernit-massaa käsiteltäessä
Ohjeet on luettava tarkkaan ennen työskentelyn aloittamista. Massaa ei saa ylikuumentaa, sillä siitä saattaa tällöin erittyä terveydelle haitallisia höyryjä. Paistamisen aikana on huolehdittava työskentelytilan riittävästä tuuletuksesta ja lämpötilaa on seurattava. Cernit-massaa ei saa paistaa mikroaaltouunissa.

Cernit on harrastuskäyttöön tarkoitettu tuote, eikä sitä ole tarkoitettu lasten leikkikaluksi. Lapset voivat käsitellä massaa aikuisten valvonnassa. Cernit-massaa ei saa nuolla eikä nielaista. Kädet ja työkalut on puhdistettava huolellisesti työskentelyn jälkeen.